## Lição 3

## AGENTES EXTINTORES E EXTINTORES DE INCÊNDIO

OBJETIVOS:

Ao final desta lição os participantes serão capazes de:

- Identificar os agentes extintores mais comuns para as diferentes classes de incêndio;

- Identificar os diversos tipos de extintores;

- Demonstrar conhecimento sobre a operação dos extintores;

- Identificar os extintores apropriados às respectivas classes de incêndio;

- Conhecer os extintores obsoletos, mas ainda em uso;

6.  Conhecer princípios básicos de inspeção e manutenção.

1. INTRODUÇÃO

Extintores são recipientes metálicos que contém em seu interior agentes extintores para combate imediato e rápido a princípios de incêndio. Os extintores podem ser portáteis ou sobre rodas, conforme o seu tamanho e uso. Os extintores portáteis também são conhecidos simplesmente por extintores e os extintores sobre rodas, por carretas. Os extintores classificam-se em conformidade com a classe de incêndio a que se destinam, ou seja, “A”, “B”, “C” e “D”. Para cada classe de incêndio há um ou mais extintores adequados. Todo o extintor deve possuir, em seu corpo, um rótulo de identificação facilmente localizável. Este rótulo traz informações sobre as classes de incêndio para as quais o extintor é indicado e também instruções de uso. O sucesso na operação de um extintor dependerá basicamente de:

- Uma fabricação de acordo com as normas técnicas (ABNT);

- Uma adequada distribuição dos aparelhos na planta;

- Uma inspeção periódica da área a proteger;

- Uma manutenção adequada e eficiente; e

- Pessoal habilitado no correto manuseio do aparelho.

2. TIPOS DE AGENTES EXTINTORES

Os extintores devem conter uma carga de agente extintor em seu interior, essa carga é chamada de unidade extintora e é especificada em norma.

2.1 ÁGUA

É o agente extintor mais abundante na natureza. Age principalmente por resfriamento, devido a sua propriedade de absorver grandes quantidades de calor. Atua também por abafamento (dependendo da forma como é aplicada, neblina, jato contínuo, etc). A água é o agente extintor mais empregado, em virtude do seu baixo custo e da facilidade de obtenção. Em razão da existência de sais minerais em sua composição química, a água conduz eletricidade e seu usuário, em presença de materiais energizados, pode sofrer um choque elétrico. Quando utilizada em combate a fogo em líquidos inflamáveis, há o risco de ocorrer transbordamento do líquido que está queimando ou mesmo um “boil over”, aumentando, assim, a área do incêndio.

2.2 PÓ-QUÍMICO SECO

Os pós-químicos secos são substâncias constituídas de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio, que, pulverizadas, formam uma nuvem de pó sobre o fogo, extinguindo-o por quebra da reação em cadeia e por abafamento. O pó deve receber um tratamento anti-higroscópico para não umedecer e evitar assim a solidificação no interior do extintor. Para o combate a incêndio de classe “D” utilizamos pós à base de cloreto de sódio, cloreto de bário, monofosfato de amônia ou grafite seco.

2.3 GÁS CARBÔNICO (CO²)

Também conhecido como dióxido de carbono, o CO² é um gás mais pesado que o ar, sem cor, sem cheiro, não condutor de eletricidade e não venenoso (mas asfixiante). Age principalmente por abafamento, tendo, secundariamente, ação de resfriamento. Por não deixar resíduos nem ser corrosivo é um agente extintor apropriado para combater incêndios em equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis (centrais telefônicas e computadores).

2.4 COMPOSTOS HALOGENADOS (HALON)

São compostos químicos formados por elementos halogênios, tais como o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Atuam na quebra da reação em cadeia devido às suas propriedades específicas e, de forma secundária, por abafamento. São ideais para o combate a incêndios em equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis, sendo mais eficientes que o CO². Assim como o CO², os compostos halogenados se dissipam com facilidade em locais abertos, perdendo seu poder de extinção.

2.5 ESPUMA

A espuma pode ser química ou mecânica conforme seu processo de formação. Química, se resultou da reação entre as soluções aquosas de sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio; mecânica, se a espuma foi produzida pelo batimento da água, líquido gerador de espuma (LGE) e ar. A rigor, a espuma é mais uma das formas de aplicação da água, pois constitui-se de um aglomerado de bolhas de ar ou gás (CO²) envoltas por película de água. Mais leve que todos os líquidos inflamáveis é utilizada para extinguir incêndios por abafamento e, por conter água, possui uma ação secundária de resfriamento.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE EXTINTORES PORTÁTEIS

São aparelhos de fácil manuseio, destinados a combater princípios de incêndio. Recebem o nome do agente extintor que transportam em seu interior (por exemplo: extintor de água, porque contém água em seu interior). Os extintores podem ser:

3.1 EXTINTOR DE ÁGUA:

Pressurizado ou por pressão injetada.

- Manual do tipo costal.

Características de um extintor de água (pressurizado)

| Capacidade | 10 litros |
| --- | --- |
| Unidade extintora | 10 litros |
| Aplicação | Incêndio de classe “A” |
| Alcance do jato | Até 10 metros |
| Tempo de descarga | 60 segundos |
| Funcionamento: a pressão interna expele a água quando o gatilho é acionado. |

Características de um extintor manual de água (bomba manual)

| Capacidade | 10 a 20 litros |
| --- | --- |
| Aplicação | Incêndio de classe “A” |
| Tempo de descarga e alcance | Conforme o operador |
| Funcionamento: a pressão é produzida manualmente. |

Características de um extintor de água tipo costal:

É preso às costas do operador por alças. O esguicho já é acoplado à bomba. Opera-se com as duas mãos: uma controla o jato d’água e a outra, com movimento de “vai e vem”, aciona a bomba.

3.2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO:

- Pressurizado.

- Pressão injetada

Características de um extintor de PQS pressurizado

| Capacidade | 1, 2, 4, 6, 8 e 12 Kg |
| --- | --- |
| Unidade extintora | 4 Kg |
| Aplicação | Incêndios classes “B” e “C” |
| Alcance médio do jato | 5 metros |
| Tempo de descarga | 15 segundos para extintor de 4 Kg 25 segundos para extintor de 12 Kg |
| Funcionamento: O pó sob pressão é expelido quando o gatilho é acionado. |

Características de um extintor de PQS de pressão injetada

| Capacidade | 4, 6, 8 e 12 Kg |
| --- | --- |
| Unidade extintora | 4 Kg |
| Aplicação | Incêndios classes “B” e “C” |
| Alcance médio do jato | 5 metros |
| Tempo de descarga | 15 segundos para extintor de 4 Kg 25 segundos para extintor de 12 Kg |
| Funcionamento: Junto ao corpo do extintor há um cilindro de gás comprimido que ao ser aberto pressuriza o extintor, expelindo o pó quando o gatilho é acionado. |

3.3             EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO²)

Características de um extintor de CO²

| Capacidade | 4, 6, 8 e 12 Kg |
| --- | --- |
| Unidade extintora | 6 Kg |
| Aplicação | Incêndios classes “B” e “C” |
| Alcance do jato | 2,5 metros |
| Tempo de descarga | 25 segundos |
| Funcionamento: O gás é armazenado sob pressão e liberado quando o gatilho é acionado. Segure pelo punho do difusor, quando da operação, para evitar lesões. |

3.4             EXTINTOR DE HALOGENADO

Características de um extintor de Halon (Composto halogenado)

| Capacidade | 1, 2, 4 e 6 Kg |
| --- | --- |
| Unidade extintora | 2 Kg |
| Aplicação | Incêndios classes “B” e “C” |
| Alcance médio do jato | 3,5 metros |
| Tempo de descarga | 15 segundos, para extintor de 2 Kg |
| Funcionamento: O gás sob pressão é liberado quando acionado o gatilho. O halon é pressurizado pela ação de outro gás (expelente), geralmente nitrogênio. |

3.5 EXTINTOR DE ESPUMA:

- Mecânica (pressurizado).

- Mecânica (pressão injetada).

- Química.

Características de um extintor de espuma mecânica (pressurizado)

| Capacidade | 9 litros (mistura de água e LGE) |
| --- | --- |
| Unidade extintora | 9 litros |
| Aplicação | Incêndios classes “A” e “B” |
| Alcance médio do jato | 5 metros |
| Tempo de descarga | 60 segundos |
| Funcionamento: A mistura de água/LGE já está sob pressão. É expelida pelo acionado do gatilho e o passar pelo esguicho, ocorre a mistura com o ar, que forma a espuma. |

Características de um extintor de espuma mecânica (pressão injetada)

| Capacidade | 9 litros (mistura de água e LGE) |
| --- | --- |
| Unidade extintora | 9 litros |
| Aplicação | Incêndios classes “A” e “B” |
| Alcance médio do jato | 5 metros |
| Tempo de descarga | 60 segundos |
| Funcionamento: Um cilindro de gás comprimido acoplado ao corpo do extintor ao ser aberto, pressuriza-o, expelindo a mistura de água/LGE quando acionado o gatilho. |

Características de um extintor de espuma química

| Capacidade | 10 litros (total dos reagentes) |
| --- | --- |
| Unidade extintora | 10 litros |
| Aplicação | Incêndios classes “A” e “B” |
| Alcance médio do jato | 7,5 metros |
| Tempo de descarga | 60 segundos |
| Funcionamento: Colocando o extintor de cabeça para baixo, os reagentes (soluções aquosas de sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio) entram em contato e reagem quimicamente, formando a espuma. Depois de iniciado o funcionamento não é possível interromper a descarga. |

4. EXTINTORES SOBRE RODAS (CARRETAS)

Os extintores sobre rodas, também chamados de carretas, são aparelhos montados sobre rodas e com grande quantidade de agente extintor. As carretas recebem o nome do agente extintor que transportam, da mesma forma que os extintores portáteis.

Devido ao seu tamanho e a sua capacidade de carga, a operação destes aparelhos geralmente é realizada por dois operadores.

As carretas podem ser:

- de água;

- de espuma mecânica;

- de espuma química;

- de pó químico seco;

- de gás carbônico.

Características de um extintor tipo carreta de água

| Capacidade |  |
| --- | --- |
| 75 a 150 litros |  |
| Aplicação | Incêndios classes “A” |
| Alcance do jato | 13 metros |
| Tempo de descarga para 75 litros | 180 segundos |
| ‘Funcionamento: Acoplado ao corpo da carreta há um cilindro de gás comprimido que quando é aberto pressuriza o mesmo, expelindo a água após acionado o gatilho. |

Características de um extintor tipo carreta de espuma mecânica

| Capacidade | 75 a 150 litros (mistura de água e LGE) |
| --- | --- |
| Aplicação | Incêndios classes “A” e “B” |
| Alcance médio do jato | 7,5 metros |
| Tempo de descarga para 75 litros | 180 segundos |
| Funcionamento: Acoplado ao corpo da carreta há um cilindro de gás comprimido que quando é aberto pressuriza o mesmo, expelindo a mistura de água/LGE, após acionado o gatilho. No esguicho lançador é adicionado o ar que forma a espuma. |

Características de um extintor tipo carreta de espuma química

| Capacidade | 75 a 150 litros (total dos reagentes) |
| --- | --- |
| Aplicação | Incêndios classes “A” e “B” |
| Alcance médio do jato | 13 metros |
| Tempo de descarga para 75 litros | 120 segundos |
| Funcionamento: Com o tombamento do aparelho e a abertura do registro, as soluções dos reagentes entram em contato e reagem formando a espuma química. |

Características de um extintor tipo carreta de PQS

| Capacidade | 20 a 100 Kg |
| --- | --- |
| Aplicação | Incêndios classes “B” e “C” |
| Tempo de descarga para 20 Kg | 120 segundos |
| Funcionamento: Junto ao corpo do extintor há um cilindro de gás comprimido que, ao ser aberto, pressuriza-o, expelindo o pó quando acionado o gatilho. |

Características de um extintor tipo carreta de CO²

| Capacidade | 25 Kg a 50 Kg |
| --- | --- |
| Aplicação | Incêndios classes “B” e “C” |
| Alcance médio do jato | 3 metros |
| Tempo de descarga para 30 Kg | 60 segundos |
| Funcionamento: O gás carbônico, sob pressão, é liberado quando acionado o gatilho. |

5. MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO

A manutenção começa com o exame periódico e completo dos extintores e termina com a correção dos problemas encontrados, visando um funcionamento seguro e eficiente. É realizada através de inspeções, onde são verificados: localização, acesso, visibilidade, rótulo de identificação, lacre e selo da ABNT, peso, danos físicos, obstrução no bico ou na mangueira, peças soltas ou quebradas e pressão nos manômetros.

TIPOS DE INSPEÇÕES:

Semanais: Verificar acesso, visibilidade e sinalização.

Mensais: Verificar se o bico ou a mangueira do extintor estão obstruídos. Observar a pressão do manômetro (se houver), o lacre e o pino de segurança.

Semestrais: Verificar o peso do extintor de CO² e do cilindro de gás comprimido, quando houver. Se o peso do extintor estiver abaixo de 90% do especificado, recarregar.

Anuais: Verificar se não há dano físico no extintor, avaria no pino de segurança e no lacre. Recarregar o extintor se constatado qualquer violação nestes itens.

Qüinqüenais: Fazer o teste hidrostático, que é a prova a que se submete o extintor a cada cinco (5) anos ou toda vez que o aparelho sofrer acidentes, tais como: batidas, exposição a temperaturas altas, ataques químicos ou corrosão. Deve ser efetuado por pessoal habilitado e com equipamentos especializados. Neste teste, o aparelho é submetido a uma pressão de 2,5 vezes a pressão de trabalho, isto é, se a pressão de trabalho é de 14 Kgf/cm², a pressão de prova será de 35 Kgf/cm². Este teste é precedido por uma minuciosa observação do aparelho, para verificar a existência de danos físicos.

6. QUADRO RESUMO DE EXTINTORES

| Incêndio | Agente Extintor |
| --- | --- |
|  | Água | PQS | CO² | Halon | Espuma Química | Espuma Mecânica |
| Classe “A” | Eficiente | Pouco eficiente | Pouco eficiente | Pouco eficiente | Pouco eficiente | Pouco eficiente |
| Classe “B” | Não | Eficiente | Eficiente | Eficiente | Eficiente | Eficiente |
| Classe “C” | Não | Eficiente* | Eficiente | Eficiente | Não | Não |
| Classe “D” | Não | PQS** Especial | Não | Não | Não | Não |
| Unidade Extintora | 10 l | 4 Kg | 6 KG | 2 Kg*** | 10 l | 9 l |
| Alcance médio do jato | 10 m | 5 m | 2,5 m | 3,5 m | 7,5 m | 5 m |
| Tempo de descarga | 60 s | 15 s | 25 s | 15 s | 60 s | 60 s |
| Método de extinção | Resfriamento | Quebra da reação em cadeia e abafamento | Abafamento e resfriamento | Químico e abafamento | Abafamento e resfriamento | Abafamento e resfriamento |
| OBSERVAÇÕES: * O uso de PQS não é indicado em equipamentos com componentes sensíveis. ** Para incêndio classe “D” use somente PQS especial. *** Unidade extintora especificada pelo CB. |